附件：

《韶关曲江经济开发区SG-QJ-09-01、SG-QJ-09-03单元控制性详细规划》

（草案）内容摘要

一、规划范围

规划区位于韶关市曲江区白土镇西侧，曲江经济开发区范围内，距离韶关市中心城区约20公里，西面衔接乐广高速白土出入口，南面是韶关港水运口岸，G240横穿规划区中部，铜鼓大道贯穿规划区南北。

规划区东临北江，西至京广客运专线，南邻乐广高速，北抵县道X314。

总用地面积约629.45公顷。其中：SG-QJ-09-01单元280.81公顷；SG-QJ-09-03单元348.65公顷。

二、规划功能定位

依据曲江经济开发区总体规划及产业发展现状，该片区的规划功能定位为：以大数据产业、金属加工业、纺织服装业、食品饮料业、电子电器业、船舶制造业为主导产业，绿色新型建材、机械装备、电子信息、综合物流等多种产业共同发展的综合型产业园区。

三、规划结构

总体呈“一轴、两心、三组团”的空间布局结构。

一轴：即G240产业发展轴。

两心：分别为东部服务中心和西部服务中心。

三组团：即以工业生产为核心的北部工业组团和南部工业组团，以物流仓储为核心的西部物流组团。

四、土地利用规划

规划区总用地面积629.45公顷，包括居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、仓储用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地、特殊用地和陆地水域。

（一）居住用地规划

居住用地规划总面积28.33公顷，占总用地的4.50%，包括二类城镇住宅用地和农村宅基地。

（二）公共管理与公共服务用地规划

公共管理与公共服务用地总面积20.70公顷，占总用地的3.29%，包括机关团体用地和中等职业教育用地。

（三）商业服务业用地规划

商业服务业用地总面积7.49公顷，占总用地的1.19%，其中商业用地34.13公顷，公用设施营业网点用地0.92公顷。

（四）工矿用地规划

工矿用地总面积426.81公顷，占总用地的67.81%，其中一类工业用地82.28公顷，二类工业用地344.53公顷。

（五）仓储用地规划

仓储用地总面积21.48公顷，占总用地的3.41%，均为一类物流仓储用地。

（六）交通运输用地规划

交通运输用地总面积90.83公顷，占总用地的14.43%，均为城镇道路用地。

（七）公用设施用地

公用设施用地总面积11.27公顷，占总用地的1.79%，其中供水用地0.31公顷，供电用地7.39公顷，供燃气用地2.23公顷，通信用地0.51公顷，环卫用地0.15公顷，消防用地0.68公顷。

（八）绿地与开敞空间用地规划

绿地与开敞空间用地总面积13.63公顷，占总用地的2.17%，其中公园绿地1.52公顷，主要是沿西冲水库规划布置的湖景公园；防护绿地12.11公顷，主要为高压走廊、高速公路、变电站和加油加气站等邻避设施设置的防护绿地。

（九）特殊用地规划

特殊用地总面积1.57公顷，占总用地的0.25%，为文物古迹用地。

（十）陆地水域

陆地水域总面积2.06公顷，占总用地的0.33%，为北部保留现状西冲水库。

五、综合交通规划

规划区的道路系统主要由主干路、次干路、支路三个等级组成。

主干路： 东西向为G240和工业大道，G240红线宽度控制在50米，工业大道控制在43米。

次干路：共5条，其中东西走向的有2条，南北走向的有3条，红线宽度为24-36米。

支路：红线主要控制在7-12米，承担内部交通组织，是内部交通微循环系统。

六、市政公用设施规划

6.1给水工程规划

根据《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016）、《室外给水设计标准》（GB50014-2018）、《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）、《城市居民生活用水用量标准》（GB/T50331-2002[2023年局部修订]）、《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）等规范，采用不同类别用地用水量指标法计算，基地用水量为6.70万m³/d。结合片区供水现状，规划由韶州水厂和演山水厂供水。规划供水管径为DN400-DN800，管网沿道路东、南侧敷设，单侧布置。

6.2污水工程规划

根据《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）、《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289—2016）等规范，本规划数据中心内污水来源主要为冷却塔排污损失，排污损失占补水系统的20%；周边配套的综合生活污水量占综合生活用水量的90%。规划区其余地块污水收集系统内污水排放系数取0.85，日变化系数取1.2，地下水渗入量取10%，污水收集率100%。基地用水量6.70万m³/d，预测污水排放量为2.75万m³/d；工业污水由各工业企业自行处理，达标后方可接入市政污水管网。规划沿道路西侧和南侧敷设d400-d600污水管。

6.3雨水工程规划

规划新增管径为DN800—DN1500雨水管，沿道路敷设。规划区地势起伏变化较大，根据地形及排水分区，本着自然就近的排水原则，充分利用地形和场地竖向条件，雨水以最短的距离，分散就近排入水体。

6.4电力工程规划

根据《城市电力设计规范》（GB/T50293-2014）、《韶关市电力专项规划》，采用不同性质用地用电指标法进行负荷预测，预测大数据中心曲江白土开发区地块用电为74.3万kW，规划区建设区总用电负荷约为95.16万kW，考虑总同时系数为0.5，规划区内总计算用电负荷约为47.58万kW，

规划保留原有白土110kV变电站，在大数据用地范围内新增5座110kV变电站，新增1座220kV变电站，为白土数据中心站。

在规划区范围内主干道路、次干道路建设12孔、16孔和24孔10kV电缆通道，支路建设6孔10kV电缆通道。为满足数据中心集群供电需求，在数据中心集群（曲江白土开发区）范围内的主干道路建设24孔和16孔10kV电缆通道，支路建设12孔10kV电缆通道。

6.5通信工程规划

根据《城市通信工程规划规范》（GB/T50853－2013）、《通信管道与信道工程设计规范》（GB50373－2006），规划区大数据中心曲江白土开发区地块到远期2030年共可提供31.28万标准机架（2.5kw），总出口带宽79.45Tbps，据此测算需要建设12孔管道；考虑各运营商5G及宽带需求，需建设4孔管道。

规划区内总人口约为2.05万人，预测固话总量约为5.54万线。其他通信容量预测：规划远期移动通信普及率为90-100%，预测移动通信用户控制为2.05万部。

在规划区范围内城市主干管道按照16孔敷设，支线管道按照8孔、12孔敷设。

6.6燃气工程规划

根据《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006[2020年版]）以及《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）、《广东韶关曲江经济开发区天然气专项规划（2020-2035）》，预测规划用气规模约为：管道天然气全年用气量约为537.88万Nm³/年。

规划区输配管网为中压输配管网，燃气管网的布置采用以环为主、环支结合的布置方式，管径为De110～De200。

6.7供热规划

根据《城市供热规划规范》（GB/T 51074-2015）以及《城镇供热管网设计标准》（CJJ/T 34-2022）、《广东韶关曲江经济开发区集中供热热力管网专项规划（2020-2035）》，预测远期热负荷总量为51t/h，预测近期热力负荷为25.5t/h，规划至2035年园区主要供热由韶能热源供热。

七、建设管控

7.1容积率控制

工业用地和物流仓储用地的容积率为下限控制，规划工业用地和物流仓储用地容积率为≥1.0。

商业服务业用地、二类城镇住宅用地和机关团体用地的容积率为上限控制，规划商业服务业用地容积率为≤2.5，规划二类城镇住宅用地容积率为≤2.5 ，规划机关团体用地的容积率为≤1.5 。

7.2建筑高度控制

根据规划用地性质和区位条件，规划划分4个建筑高度控制

一级高度控制区： H≤60米，主要为居住用地和工业用地（大数据产业地块）；

二级高度控制区： H≤50米，主要为工业、仓储用地和商业服务业用地；

三级高度控制区： H≤36米，主要为机关团体用地；

四级高度控制区： H≤24米，主要为村庄建设用地。

7.3建筑密度控制

主要用地的建筑密度详见下表：

| 用地代码 | 用地性质 | 建筑密度 |
| --- | --- | --- |
| 070102 | 二类城镇住宅用地 | BD≤35% |
| 0801 | 机关团体用地 | BD≤35% |
| 09 | 商业服务业用地 | BD≤45% |
| 100101 | 一类工业用地 | 30%≤BD≤60% |
| 100102 | 二类工业用地 | 30%≤BD≤60% |
| 110101 | 一类物流仓储用地 | 30%≤BD≤60% |

7.4绿地率控制

主要用地的绿地率详见下表：

| 用地代码 | 用地性质 | 绿地率 |
| --- | --- | --- |
| 070102 | 二类城镇住宅用地 | GR≥30% |
| 0801 | 机关团体用地 | GR≥30% |
| 09 | 商业服务业用地 | GR≥15% |
| 100101 | 一类工业用地 | 15%≤GR≤20% |
| 100102 | 二类工业用地 | 10%≤GR≤20% |
| 110101 | 一类物流仓储用地 | 15%≤GR≤20% |